TIÊU CHÍ

ĐẶT HÀNG ĐỐI TÁC GIA CÔNG

# Yêu cầu chung:

- Có kinh nghiệm trong việc thiết kế, gia công khuôn nhựa cho các loại khuôn vừa và nhỏ.

- Có kinh nghiệm trong việc gia công các chi tiết nguyên khối (đặc biệt gia công các chi tiết nhôm nguyên khối).

- Có kinh nghiệm trong việc thiết kế và gia công các khuôn đột dập.

- Có kinh nghiệm về ép nhựa.

- Có quy trình quản lý dự án để đảm bảo tiến độ.

# Yêu cầu cụ thể:

## Máy móc:

- Có trung tâm gia công CNC (ưu tiên máy mới của các hãng nhật bản):

- Máy CNC có tốc độ trục chính > 10000 v/ph.

- Độ chính xác gia công 3 chiều < 0.01/500mm

- Có máy cắt dây, đặc biệt là máy cắt dây đồng.

- Có máy xung và máy xung 3D.

- Các máy cơ: Tiện, phay, mài…

- Có các loại máy ép nhựa để ép các sản phẩm <500g.

- Có các thiết bị để đánh bóng đạt yêu cầu.

## Nhân lực:

- Có bộ phận nghiên cứu và thiết kế có kinh nghiệm.

- Có bộ phận gia công có kinh nghiệm.

- Có bộ phận nguội và đánh bóng đạt yêu cầu.

- Có bộ phận ép nhựa đạt yêu cầu.

- Có bộ phận đảm bảo chất lượng (QA và QC) từ đầu đến cuối khâu sản xuất.

## Quy trình quản lý chất lượng:

- Có hệ thống tài liệu (quy trình, quy định, hướng dẫn, checklist) để quản lý chất lượng sản phẩm.

- Có bộ phận QA (Giám sát, quản lý và ban hành chất lượng) và QC (Kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm). Đảm bảo việc quản lý chất lượng phải được thực hiện nghiêm túc.

- Tất cả các nhân viên ở các công đoạn đều được đào tạo về quản lý chất lượng tại công đoạn mình phụ trách.

- Qua các công đoạn các chi tiết đều phải được kiểm tra kỹ trước khi thực hiện công đoạn tiếp theo. Các chi tiết khi kiểm tra đều phải được đo kiểm cẩn thận bằng các dụng cụ đo.

- Kiểm tra, kiểm soát tốt nguyên vật liệu đầu vào cũng như thành phẩm.

- Có các máy móc phục vụ đo kiểm qua các công đoạn cũng như thành phẩm như: Máy CMM, thước đo chiều cao, máy quét 3D, panme, thước kẹp…